## Slide 1
Réseau de l’hôtel de ville de Testiville
VLAN, routage inter-VLAN et DHCP – 3 sites, 7 VLAN
Ilyass & Quentin · ETML
Notes: Présentation du réseau : on explique la topologie, le plan d’adressage, le choix du matériel puis les commandes utilisées.

## Slide 2
Ilyass & Quentin · ETML
Sommaire
1
Vue d’ensemble du réseau (schéma draw.io)
2
Maquette Packet Tracer
3
Plan d’adressage et VLAN
4
Pourquoi ce matériel ?
5
Commandes des switches
6
Commandes des routeurs
7
Notre avis
8
Conclusion
Notes: Annoncer le plan en une phrase : on voit le réseau, on explique les adresses, le matériel, puis les commandes.

## Slide 3
Ilyass & Quentin · ETML
Vue d’ensemble du réseau
3 routeurs : R1 bibliothèque, R2 bâtiment central, R3 service technique
4 switches : un par zone (S1 à S4)
2 liaisons de transit : 10.0.0.0/30 et 10.0.0.4/30
Topologie en étoile autour du Routeur 2
Schéma réalisé sur draw.io
Notes: Trois sites : la bibliothèque (Routeur 1), le bâtiment principal avec 3 étages (Routeur 2) et l’atelier du service technique (Routeur 3). Le Routeur 2 est le centre : il relie les deux autres par des réseaux de transit /30.

## Slide 4
Ilyass & Quentin · ETML
Maquette Packet Tracer
Notes: Voici la maquette réalisée dans Packet Tracer : on y retrouve les 4 switches, les 3 routeurs et les appareils de chaque zone. Le routeur de secours dessiné à côté du Routeur 2 n’est pas configuré.

## Slide 5
Ilyass & Quentin · ETML
Plan d’adressage et VLAN
VLAN | Service | Réseau | Masque | Passerelle | Hôtes utilisables
10 | Serveurs | 192.168.10.0/29 | 255.255.255.248 | 192.168.10.1 | 6
20 | Bibliothèque | 192.168.20.0/28 | 255.255.255.240 | 192.168.20.1 | 14
30 | Finance | 192.168.30.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.30.1 | 62
40 | Accueil | 192.168.40.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.40.1 | 62
50 | Direction | 192.168.50.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.50.1 | 62
60 | Service technique | 192.168.60.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.60.1 | 30
70 | Guest | 192.168.70.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.70.1 | 30
— | Transit R1–R2 | 10.0.0.0/30 | 255.255.255.252 | R1 .1 / R2 .2 | 2
— | Transit R2–R3 | 10.0.0.4/30 | 255.255.255.252 | R2 .5 / R3 .6 | 2
Les /30 des liaisons de transit ne gaspillent que 2 adresses utiles par lien.
Notes: Chaque service a son VLAN et son sous-réseau, dimensionné selon le nombre d’appareils. Les 7 réseaux sont en 192.168.X.0 où X est le numéro du VLAN. Les passerelles sont toujours la première adresse (.1).

## Slide 6
Ilyass & Quentin · ETML
Adressage : IP par appareil
VLAN | Service | Passerelle (fixe) | Appareils (adresse par DHCP)
10 | Serveurs | 192.168.10.1 | Serveur DHCP 192.168.10.3 (fixe) · Serveur 2 · Imprimante
20 | Bibliothèque | 192.168.20.1 | 6 PC · Imprimante
30 | Finance | 192.168.30.1 | 22 PC · Imprimante
40 | Accueil | 192.168.40.1 | 20 PC · 2 imprimantes
50 | Direction | 192.168.50.1 | 18 PC · Imprimante
60 | Service technique | 192.168.60.1 | 8 PC
70 | Guest | 192.168.70.1 | 12 PC · 2 points d’accès
Notes: Les passerelles sont en adresse fixe. Le serveur DHCP est en 192.168.10.3 et distribue les adresses de tous les PC, imprimantes et points d’accès.

## Slide 7
Ilyass & Quentin · ETML
Adressage : réseaux de transit
Liaison | Réseau | Masque | Extrémité A | Extrémité B | Câble
R1 – R2 | 10.0.0.0/30 | 255.255.255.252 | Routeur 1 Gig0/0 10.0.0.1 | Routeur 2 Gig0/0 10.0.0.2 | Cat7, 80 m
R2 – R3 | 10.0.0.4/30 | 255.255.255.252 | Routeur 2 Gig2/0 10.0.0.5 | Routeur 3 Gig0/2 10.0.0.6 | Fibre optique, 150 m
Notes: Les deux liaisons entre routeurs : 10.0.0.0/30 entre R1 et R2 (Cat7, 80 m), 10.0.0.4/30 entre R2 et R3 (fibre, 150 m).

## Slide 8
Ilyass & Quentin · ETML
Pourquoi ce matériel ?
Switch 2960-24TT
Switch de niveau 2 : 24 ports FastEthernet pour les PC et imprimantes, 2 ports Gigabit pour la liaison trunk. Gère les VLAN et sépare les services.
Routeur 2911
Routeurs des sites éloignés (R1, R3) : ports Gigabit, routage inter-VLAN par sous-interfaces, routes statiques.
Routeur central (R2)
Routeur modulaire avec plusieurs ports Gigabit : un pour chaque étage et un pour chaque liaison vers R1 et R3.
Câbles
Cat7 (80 m) vers la bibliothèque : reste sous la limite de 100 m du cuivre. Fibre optique (150 m) vers l’atelier : dépasse les 100 m.
Notes: Argumentaire à adapter avec vos propres raisons. Le point fort : un switch par zone pour limiter la longueur des câbles, un routeur par site, et la fibre optique pour la distance supérieure à 100 m.

## Slide 9
Ilyass & Quentin · ETML
Switches : créer les VLAN
vlan 20
name bibliothèque
exit
vlan 70
name guest
exit
vlan 20 crée le VLAN numéro 20
name lui donne un nom lisible
exit retour au mode précédent
7 VLAN en tout, un par service
Notes: On crée un VLAN par service : 10 serveurs, 20 bibliothèque, 30 finance, 40 accueil, 50 direction, 60 service technique, 70 guest.

## Slide 10
Ilyass & Quentin · ETML
Switches : les ports d’accès
interface FastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface Fa 0/2 choisit le port à configurer
mode access le port relie un seul appareil
access vlan 20 place ce port dans le VLAN 20
Notes: Chaque port où l’on branche un PC ou une imprimante est mis en mode access et affecté à un seul VLAN. Exemple : Fa0/2 du Switch1 est dans le VLAN 20 (bibliothèque).

## Slide 11
Ilyass & Quentin · ETML
Switches : le trunk
interface Gig0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,70
exit
encapsulation dot1q marque chaque trame avec son VLAN
mode trunk un seul lien pour plusieurs VLAN
allowed vlan 20,70 seuls ces VLAN passent
Notes: Le port Gig0/1 relie le switch au routeur. Un seul câble transporte tous les VLAN du switch grâce au marquage 802.1Q.

## Slide 12
Ilyass & Quentin · ETML
Routeurs : les sous-interfaces
interface gigabitEthernet 0/1
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
no shutdown allume le port physique
0/1.20 sous-interface du VLAN 20
encapsulation dot1Q 20 associe la sous-interface au VLAN 20
ip address adresse de la passerelle du VLAN
Notes: Un seul port physique du routeur sert de passerelle à tous les VLAN d’un switch : c’est le routage inter-VLAN (router-on-a-stick).

## Slide 13
Ilyass & Quentin · ETML
Routeurs : les routes statiques
ip route 192.168.30.0 255.255.255.192 10.0.0.2
192.168.30.0 le réseau à atteindre (VLAN 30 finance)
255.255.255.192 son masque
10.0.0.2 le routeur voisin à qui on envoie les paquets (next-hop)
Notes: Chaque routeur ne connaît que ses réseaux directement connectés. On lui indique par quel voisin atteindre les autres : 5 routes sur le Routeur 1, 3 sur le Routeur 2, 6 sur le Routeur 3.

## Slide 14
Ilyass & Quentin · ETML
Routeurs : DHCP et sauvegarde
interface gigabitEthernet 0/1.20
ip helper-address 192.168.10.3
exit
end
write memory
ip helper-address envoie les demandes DHCP au serveur 192.168.10.3
end retour au mode privilégié
write memory sauvegarde la configuration
Notes: Le serveur DHCP est dans le VLAN 10. Les demandes DHCP sont des broadcasts qui ne traversent pas les routeurs : helper-address les transforme en demandes dirigées vers le serveur.

## Slide 15
Ilyass & Quentin · ETML
Notre avis
Notre avis
Ce qu’on aurait pu faire en plus
Notes: À dire à l’oral par Ilyass et Quentin : notre avis sur le réseau, puis ce qu’on aurait pu faire en plus.

## Slide 16
Ilyass & Quentin · ETML
Conclusion
Merci de nous avoir écoutés
Avez-vous des questions ?
Notes: Remercier la classe puis ouvrir les questions.